## Slide 1
本周作业：5.3，5.4，5.5

## Slide 2: 第三章 同步时序电路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 触发器
§2. 同步时序电路的分析与设计方法
§3. 计数器
§4. 移位寄存器


## Slide 3: 同步时序电路的分析与设计方法（1）
时序电路的一般结构
…
组合电路
记忆电路
内部输入
…
…
…
（记忆电路输出）
（记忆电路输入）
内部输出
…
…
X1
Xn
Z1
Zm
CP
D CP
Q
＋
J
K
Q
_
Q
_
Q
CP

## Slide 4: 同步时序电路的分析与设计方法（2）
同步时序电路
  同步时序电路的特点：
    各触发器使用同一个CP;
    只有约定时钟到来，电路状态才能改变
    一个脉冲只能改变一次状态
  同步时序电路的分析工具：
    时序电路涉及触发器及电路的状态变化，必须引入状态表、状态图等工具。
    状态图(State Diagram)
    状态表(State Table)
Notes: 同步时序电路的概念：

## Slide 5: 同步时序电路的分析与设计方法（3）
同步时序电路的基本概念
  功能表：描述电路输入输出关系
  现态Qn ：约定时钟跳变到来之前电路的状态
  次态Qn+1 ：约定时钟跳变到来之后电路的状态
  状态表与状态图：反映输入与状态转换的关系
  状态方程：状态转换的表达式
  激励表：从现态转变到次态，对触发器激励的要求

## Slide 6: 同步时序电路的分析与设计方法（4）
触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程
  D触发器
  J-K触发器
  T触发器

## Slide 7: 同步时序电路的分析与设计方法（5）
D触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程
D Qn | Qn+1
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 1
D触发器功能表
(简化功能表)
Qn Qn+1 | D
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 1 0 1
激励表

## Slide 8: 同步时序电路的分析与设计方法（6）
D触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程
状态表（ Qn+1）
1
0
1
0
0 1
Qn
0
1
D
状态图
状态方程：
Qn+1＝D

## Slide 9: 同步时序电路的分析与设计方法（7）
J-K触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程
功能表
J K Qn | Qn+1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 0 0 1 1 1 0
Hold
Store 0
Store 1
Count
x
x
1
0
0 0 0
0 1 1
1 0 x
1 1 x
K
Qn Qn+1 J
激励表

## Slide 10: 同步时序电路的分析与设计方法（8）
J-K触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程
J
K
Qn
1
0
00
11
01
10
0
0
1
1
0
1
0
1
状态表
Qn+1
状态图
JK
状态方程
Qn+1 =J Qn +K Qn

## Slide 11: 同步时序电路的分析与设计方法（9）
T触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程
T Qn | Qn+1
0 0 1 0 1 1 0 1 | 0 1 0 1
功能表
激励表
Qn Qn+1 | T
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 1 1 0

## Slide 12: 同步时序电路的分析与设计方法（10）
T触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程
状态表
0
1
1
0
T
Qn
0 1
0
1
Qn+1
状态图
状态方程：
Qn+1 ＝T ⊕ Qn

## Slide 13: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的分析
  给定一个逻辑电路，分析该电路完成的逻辑功能
分析过程：逻辑图状态图文字描述
同步时序电路的设计
  根据要求的逻辑功能，设计能够完成该逻辑功能的电路
  同步时序电路设计过程是同步时序电路分析的逆过程
设计过程：文字描述 状态图逻辑图
Notes: 同步时序电路的概念：

## Slide 14: 同步时序电路的分析与设计方法（23）
小结
  时序电路的一般结构
  同步时序电路的特点
    同一个CP；时钟到来，状态改变；一个脉冲只能改变一次状态
  同步时序电路的分析工具
    状态图、状态表
  同步时序电路的基本概念
    功能表、现态Qn 、次态Qn+1、 状态表、状态图、状态方程、激励表
  三种触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程

## Slide 15: 第四章 同步时序电路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 触发器
§2. 同步时序电路的分析与设计方法
§3. 计数器
§4. 移位寄存器


## Slide 16: 同步时序电路的分析方法
简化的电路图
CP
X
Z
Q
CP D
CP
X
Z
⊕

## Slide 17: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的分析步骤
  根据电路图列出触发器激励函数表达式和电路输出函数；（分析由于触发器输入的变化而引起次态的变化以及输出的变化，所以必须要明确触发器的输入变化）
  根据电路输入和触发器激励函数建立次态表达式和状态表； （分析触发器状态的变化规律）
  画出状态图和时序图；（能够更直观分析状态的变化规律）
  分析输出序列和输入序列的关系，说明时序电路的逻辑功能；

## Slide 18: 同步时序电路的分析与设计方法
激励表达式
输出函数表达式
次态表达式
状态表
状态图
时序图
次态表达式
输出函数表达式

## Slide 19: 同步时序电路的分析与设计方法
应用举例：(习题5.1)
  分析如下时序电路，作出它的状态表和状态图。作出电平输入X序列为010111100时的电路的时序图
1.写出激励函数D表达式
和电路输出函数Z表达式
简化的电路图
CP
X
Z
Q
CP D
CP
X
Z
⊕
Qn+1=D=XQn
——
Z=XQn

## Slide 20: 同步时序电路的分析与设计方法
状态表
0 1
1 1
1 1
0 0
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 0
Qn+1 Z
X Qn D
输入
现态
激励
次态
输出
2. 根据电路输入和触发器激励函数建立次态表达式和状态表； （分析触发器状态的变化规律）
假设初始状态QN＝0
Q
CP D
CP
X
Z
⊕
Qn+1=D=XQn
——
Z=XQn
Notes: 注意分清各个时刻上的区别

## Slide 21: 同步时序电路的分析与设计方法
状态表
X Qn | D | Qn+1 Z
0 0 1 0 0 1 1 1 | 0 1 1 0 | 0 1 1 1 1 1 0 0
X/Z
状态图
应用举例：(习题5.1)
3.画出状态图和时序图；（能够更直观分析状态的变化规律）
0
1
0/1
0/1
1/1
1/0

## Slide 22: 同步时序电路的分析与设计方法
应用举例：(习题5.1)
  作X=010111100的时序图：
Q
Z
假定原态Qn＝0
CP
0
1
0
X
1
1
1
1
0
0
功能：当输入偶数个1时，输出为0。
0
1
0/1
0/1
1/1
1/0
X
串行奇偶检测器
Qn+1=D=XQn
——
Z=XQn
Notes: X为周期性脉冲序列，与CP同步
假设原态Q=0

## Slide 23: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的分析步骤
  根据电路图列出触发器激励函数表达式和电路输出函数；（分析由于触发器输入的变化而引起次态的变化以及输出的变化，所以必须要明确触发器的输入变化）
  根据电路输入和触发器激励函数建立次态表达式和状态表； （分析触发器状态的变化规律）
  画出状态图和时序图；（能够更直观分析状态的变化规律）
  分析输出序列和输入序列的关系，说明时序电路的逻辑功能；

## Slide 24: 同步时序电路的分析与设计方法
例2：分析下面同步时序电路
1）写出激励函数和输出函数
J
K
Q
Q
CP
A
B
CP


Z
Z=AB Qn
J=A B
— —
K= A B

## Slide 25: 同步时序电路的分析与设计方法
2）写出触发器的状态方程
3）计算同步时序电路的状态表
输入 | 现态 | 触发器输入 | 次态 | 输出
A B | Qn | J K | Q n+1 | Z
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 |  |  | 
0 1
0 0
0 0
1 0
0 1
0 0
0 0
1 0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
4) 状态图：
(AB/Z)
状态图
0
1
01/1
01/0
11/0
00/1
00/0
10/1
10/0
11/1
Z=AB Qn
____
— — — — — —
Qn+1=J Qn +K Qn =A B Qn + A B Qn =A B Qn + (A+B) Qn

## Slide 26
CP
5) 根据状态图画出时序图：
A
B
Q
Z
(AB/Z)
状态图
0
1
01/1
01/0
11/0
00/1
00/0
10/1
10/0
11/1
串行二进制加法器
Z=AB Qn
____
— — — — — —
Qn+1=J Qn +K Qn =A B Qn + A B Qn =A B Qn + (A+B) Qn

## Slide 27: 同步时序电路的分析与设计方法
例题3：分析下面时序电路的功能并给出时序
Q
CP D
Q
CP D
Q
CP D
CP
Q2
Q1
Q0
Q2(n+1)=D2＝Q1n
Q1(n+1)＝D1＝Q0n
—
Q0(n+1)＝D0＝Q2n
—
Q
—
Q
—
Q

## Slide 28: 同步时序电路的分析与设计方法
例题3：
Q2n | Q1n | Q0n | Q2(n+1) | Q1(n+1) | Q0(n+1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
状态表
假设初始状态: Q2、Q1、Q0为 “000”
000
001
110
111
011
100
Q2(n+1)=D2＝Q1n
Q1(n+1)＝D1＝Q0n
—
Q0(n+1)＝D0＝Q2n

## Slide 29: 同步时序电路的分析与设计方法
CP
Q0
Q1
Q2
电路功能：3位格雷码计数器
例题3：
000
000
001
011
111
110
100

## Slide 30: 同步时序电路的分析与设计方法
分析是否完成?
Q2n | Q1n | Q0n | Q2(n+1) | Q1(n+1) | Q0(n+1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
状态表
Q2(n+1)=D2＝Q1
Q1(n+1) D1＝Q0
Q0(n+1) D0＝Q2
还有两个状态没有分析！
Q2n | Q1n | Q0n | Q2(n+1) | Q1(n+1) | Q0(n+1)
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
101
010

## Slide 31: 同步时序电路的分析与设计方法
假设当前状态101
CP
Q0
Q1
Q2
101
101
010
010
101
010
101
010
101

## Slide 32: 同步时序电路的分析与设计方法
完整的状态图
000
001
110
111
011
100
101
010
功能：如果进入前六个状态中的任意一个，则是格雷码计数器。如果进入后两个状态，则Q0和Q2是clk的2分频，Q1是Q0和Q2的反向。
该电路完成的功能：不能自启动的格雷码计数器

## Slide 33: 同步时序电路的分析与设计方法
例题4：分析下面时序电路的功能
Q2
Q1
Q0
Q
CP D
Q
CP D
Q
CP D
CP
1）写出激励方程
—
Q
—
Q
—
Q
——
— —
D0=Q0Q1n Q2n
D2=Q1n
D1=Q0n
Notes: 举例，实际上为3位格雷码计数器

## Slide 34: 同步时序电路的分析与设计方法
2）写出状态方程
——
— — — —
Q0（n+1）= D0=Q0nQ1n Q2n =（ Q0n+Q1n）Q2n
Q2（n+1）=D2=Q1n
Q1（n+1）= D1=Q0n
Notes: D功能触发器，次态与D相同

## Slide 35: 同步时序电路的分析与设计方法
Q2n Q1n Q0n
Q2(n+1)Q1(n+1) Q0(n+1)
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
1
1
0
0
1
1
状态表
3）根据状态方程计算出状态表
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
— —
Q0(n+1）=(Q0n+Q1n)Q2n
Q2（n+1）=Q1n
Q1（n+1）=Q0n
Notes: D功能触发器，次态与D相同

## Slide 36: 同步时序电路的分析与设计方法
4）根据状态表画出状态图
状态图
Q2n Q1n Q0n
Q2(n+1)Q1(n+1) Q0(n+1)
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 0
状态表
000
001
101
110
111
010
011
100
Q2Q1Q0

## Slide 37: 同步时序电路的分析与设计方法
000
001
110
111
101
011
010
100
整理后的状态图
能够自行进入工作循环的3位格雷码计数器
000
001
101
110
111
010
011
100
5）整理状态图

## Slide 38
例五：如图所示，分析并说明逻辑功能
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
Q0
Q1
Q2
Q3


+

+
CP

## Slide 39
激励函数的
表达式
状态方程
改写后的激
励函数达式
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
D1=Q1nQ0n
D2=Q2nQ1nQ0n
D3=Q3nQ2nQ1nQ0n
—
D0=Q0n
————
—
— —
D1=Q0nQ1n
——————
————
— — —
D2=Q0n+Q1nQ2n
—————————
——————
— — — —
D3=Q0n+Q1n+Q2nQ3n

## Slide 40
N | Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
状态方程
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n

## Slide 41
N | Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
状态方程
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
—
Q0(n+1)=Q0n
Q1(n+1)=Q1nQ0n
Q2(n+1)=Q2nQ1nQ0n
Q3(n+1)=Q3nQ2nQ1nQ0n

## Slide 42
状态图
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1111
能够自启动的4位二进制计数器

## Slide 43: 四位二进制计数器
从波形上分析，若CP脉冲的频率为f0 ，则Q3Q2Q1Q0的输出分别为f0的1/2, 1/4, 1/8和1/16, 这就是计数器的分频功能，也叫“分频器”。Q0是二分频，Q1是四分频等。
Q0
Q1
Q2
Q3
计数器波形图
CP

## Slide 44
CP
FF0
“1”
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
FF1
FF2
FF3
Q0
Q1
Q2
Q3
例六：如图所示，分析并说明逻辑功能
J0=K0=1
J1=K1=Q0n
J3=K3=Q0n Q1n Q2n
J2=K2=Qn0 Q1n

## Slide 45
N | Q3n | Q2n | Q1n | Q0n | Q3N+1 | Q2N+1 | Q1N+1 | Q0N+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
J0=K0=1
J1=K1=Q0n
J3=K3=Q0n Q1n Q2n
J2=K2=Qn0 Q1n

## Slide 46
状态图
0000
0001
0010
0011
0111
0110
0101
0100
1000
1110
1101
1100
1011
1001
1010
1111
能够自启动的4位二进制计数器

## Slide 47: 用D触发器和JK触发器实现4位2进制计数器的复杂性比较
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
D
CP
Q
Q
Q0
Q1
Q2
Q3


+

+
CP
CP
FF0
“1”
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
J Q
CP
K
Q
FF1
FF2
FF3
Q0
Q1
Q2
Q3

## Slide 48: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的分析步骤
  根据电路图列出触发器激励函数表达式和电路输出函数；（分析由于触发器输入的变化而引起次态的变化以及输出的变化，所以必须要明确触发器的输入变化）
  根据电路输入和触发器激励函数建立次态表达式和状态表； （分析触发器状态的变化规律）
  画出状态图和时序图；（能够更直观分析状态的变化规律）
  分析输出序列和输入序列的关系，说明时序电路的逻辑功能；

## Slide 49: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的分析与设计方法——小结
  时序电路的一般结构
  同步时序电路的特点
    同一个CP；时钟到来，状态改变；一个脉冲只能改变一次状态
  同步时序电路的分析工具
    状态图、状态表
  同步时序电路的基本概念
    功能表、现态Qn 、次态Qn+1、 状态表、状态图、状态方程、激励表
  三种触发器的功能表、激励表、状态表、状态图与状态方程

## Slide 50: 同步时序电路的分析与设计方法
同步时序电路的分析
  给定一个同步时序电路，根据给出同步时序电路图，分析该同步时序电路的逻辑功能。
  分析时序电路，要抓住时序电路的主要特点：
    时序电路具有内部状态
    内部状态随着时钟的推移和外部输入的不断变化
    触发器的状态同时变化
    内部状态的改变会影响到输出的状态
  分析时序电路的关键是：找出逻辑电路的变化规律。

## Slide 51: 第四章 同步时序电路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 触发器
§2. 同步时序电路的分析与设计方法
§3. 计数器
§4. 寄存器
