## Slide 1
作业：3.20；3.21；3.22；3.26(1)
3.31；3.34；3.36；

## Slide 2: 第四章 同步时序电路

## Slide 3: 时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别
组合逻辑电路某一时刻的输出只取决于此时刻的输入。
时序逻辑电路某一时刻的稳定输出不仅取决于当时的输入，还取决于过去的输入(历史状态)。
  记忆元件(Memory Devices)是时序逻辑电路的基本元件。
  计算机中的实现记忆存储功能的元件有多种：磁存储、光存储、半导体存储（电存储）。
  时序逻辑电路中的记忆元件一定要是可以修改的，也可以控制的。这种元件称为“触发器”。
Notes: 时序逻辑电路的特点
从记忆元件引入触发器

## Slide 4: 组合逻辑电路如何增加记忆功能
Q
I
＋
Q
I
增加反馈功能
一旦输入I为“0”，输出Q就永远为“0”，该电路的特点是可以记住“过去曾经”输入为“0”
一旦输入I为“1”，输出Q就永远为“1”，该电路的特点是可以记住“过去曾经”输入为“1”
当然，这两个电路都存在一些问题，如只能修改一次等，输出只有一个状态等。不能直接使用。

## Slide 5: 真正具备记忆功能的最简单电路
该电路的特点：可以任意修改，输出有正负两种状态。当Input 撤除时，触发器保持状态（记忆功能）。
R
S
Q
_
Q
_
Q Q
R S
1 0 0 1
0 1 1 0
_
1 1 Q Q
0 0 1* 1 *
存在的问题：如果S,R都为“0”，则两个输出都为“1”。非正常状态!
该电路名称：RS基本触发器

## Slide 6: 第四章 同步时序电路
Synchronous Sequential Logic Circuit
§1. 触发器
§2. 同步时序电路的分析与设计方法
§3. 计数器
§4. 移位寄存器
（主要是这四部分内容，并以计数器和移位寄存器 等典型器件为例，介绍分析和设计方法。）

Notes: 从与组合逻辑的区别开始介绍

## Slide 7: 触发器
触发器
  能存储1位二进制数的记忆元件。
  为什么叫触发器？在外部信号控制下“一触即发”！
  触发器的英文缩写：FF，来自Flip-Flop
  触发器名字取得好！源于英文：trigger（扳机，起动器）和 Flip-Flop（啪嗒啪嗒的响声或动作，翻筋斗）

## Slide 8: 触发器
触发器有好多种，如何分类？
  按时钟(Clock Pulse)控制方式分类
    电位触发方式FF (Level Trigger)
    边沿触发方式FF (Edge-Trigger)
    主-从触发方式FF (Master-Slave 或 Pulse-Trigger )
  按功能来分类：
    D触发器(Delay)
    R-S触发器(Set-Reset)
    J-K触发器
    T触发器(Toggle)
重点掌握：边沿触发方式的D和JK触发器

## Slide 9: 触发器
触发器
  基本R-S触发器
  电位触发方式的触发器
  边沿触发方式的触发器
  主－从触发器方式的触发器

## Slide 10: 触发器
触发器
  基本R-S触发器
  电位触发方式的触发器
  边沿触发方式的触发器
  主－从触发器方式的触发器


## Slide 11: 触发器
与非门构成的“直接置位-复位型R-S触发器”或称“R-S基本触发器”
R
S
Q
_
Q
_
Q Q
R S
1 0 0 1
0 1 1 0
_
1 1 Q0 Q0
0 0 1* 1 *
RS=10;置”0”; 复位(Reset)
RS=01;置”1”; 置位 (Set)
实质上:与非门构成的触发器的状态变化是由在输入端引入“0”引起的！
R
S
Q
_
Q
逻辑图
功能表
逻辑符号图

## Slide 12: 触发器
触发器的功能特点
  有两个稳定的互补输出Q,Q非。
  当Input 来到时，触发器接收数据；
  当Input 撤除时，触发器保持状态（记忆功能）。
  交叉耦合使得触发器可以保持状态
  有稳定的状态，能够接收外来数据，改变状态，能保持状态。

## Slide 13: 触发器
RS触发器状态的定义
  触发器有两个稳定的状态，可以存储1位二进制数，因此叫“双稳态” (Bi-stable)触发器。
Q=0
_ 触发器处于”0”态， 记忆”0”
Q=1
Q=1
_ 触发器处于”1”态， 记忆”1”
Q=0
R＝1；S＝0；
S＝1；R＝0；

## Slide 14: 实现方法一：74ls00
R
S
Q
_
Q
1
2
3
4
5
6

## Slide 15: 实现方法二：74ls279

## Slide 16: 触发器
R-S基本触发器时序图(Timing Diagram) (没考虑延迟）
R
S
Q
置1
保持
置0
异常
置0
保持
异常
保持？
RS由00变为11,下一状态不定
R
S
Q
_
Q

## Slide 17: 触发器
R-S基本触发器的不足
  当R-S端从“00”变化到“11”时，触发器的下一个状态不能确定，因此不能直接使用。如要使用，要避免R-S端出现“00”的情况。
  由或非门和与或非门组成的R-S基本触发器同样存在这一问题。
解决状态不定的办法
  对触发器的输入加以控制。
  保持触发器稳定状态不被破坏

## Slide 18: 触发器
触发器
  基本R-S触发器
  电位触发方式的触发器
  边沿触发方式的触发器
  主－从触发器方式的触发器


## Slide 19: 触发器
按时钟脉冲(Clock Pulse)控制方式分类
  电位触发方式FF (Level Trigger)
R
S
Q
_
Q
E
＋
＋
    当触发器的同步控制信号E为约定的状态时（0或1)，触发器接收数据，输入数据的任何变化都会在输出端得到反映。
    当E为非约定状态时，触发器的状态保持不变

## Slide 20: 触发器
电位触发器(Latch)
  在R-S基本触发器的基础上，对输入加以控制。在控制端有效的情况下，无论输入如何变化，触发器都能够处于保持状态。
R
S
Q
_
Q
E
＋
＋
0 0
0
0 1
1 0
0
1 0
0 1
0
1 1
0
X X
1
Q
R S
E
__
Q
Q0
Q0
1* 1*
__
Q0
__
Q0

## Slide 21: 触发器
电位触发器(Latch)
  R-S基本触发器由与非门构成，为了保持结构的一致性，增加控制端后构成的R-S触发器也最好全用与非门。
  R-S型电位触发器：与非门构成具有控制端的R-S触发器。
R
S
Q
E
_
Q
R
S
Q
_
Q
E
1 1
1
0 1
1 0
1
1 0
0 1
1
0 0
1
X X
0
Q
R S
E
__
Q
Q0
Q0
1* 1*
__
Q0
__
Q0

## Slide 22: 触发器
R-S型电位触发器
  R-S电位型触发器增加了控制端E
  E=0时，保持触发器稳定状态不被破坏。
  问题：在E=1且R-S=“11”时, 同样存在不定状态。

## Slide 23: 触发器
R-S基本触发器和R-S电位触发器共同存在的问题
  工作状态下，R-S=“11”时, 存在不定状态。
  设计： R-S电位型触发器的输入由R，S双端输入改为单端输入，就不会出现不定状态了！
如何解决该问题
  分析：控制端可以保证状态保持；
  R-S=“00”时，状态保持，其功能和控制端重复；
  R-S=“11”时, 存在不定状态；
  R-S=“01”或“10”，正常的工作状态。
  解决问题： 输入端保证为“01”或“10”。
  控制端控制状态保持；

## Slide 24: 触发器
R
S
Q
E
_
Q
解决R-S触发器状态不定的方法：输入由R，S双端输入改为单端输入。
D
Q
E
_
Q
存在的问题:从D输入到Q和Q非稳定需要四级门延迟。尽可能减小延迟可以提高触发器的工作速度

## Slide 25: 触发器
电位型D触发器
  将从RS触发器进一步合理设计，形成电位型D触发器的逻辑图
D
Q
E
_
Q
+
Q
D
E
+

## Slide 26: 触发器
电位型D触发器
1 D D D
E D Q Q
0 X Q0 Q0
E=0，D被封锁，Ｈold（保持）
E=１，Ｄ以互补形式进入，
Store（置数）
+
Q
D
E
+
_
Q

## Slide 27: 触发器
电位型D触发器的特点
  电位触发：在控制电位E的控制下接收数据。
  — —
  E＝1， Q=D, Q= D，排除了RS＝00或11，
  消除了不定状态
  E＝0，不接收外部输入。保持原有状态．

## Slide 28: 电位型D触发器：74ls373

## Slide 29: 触发器
电位型D触发器时序图(Timing Diagram)
E
D
Q
Q
置数
保持
置数
当E＝1时，Q＝D; 也就是Q接收D的输入。
因此, E＝1“电位”一到，触发器就接收数据，叫“电位触发器”，也叫“锁存器”(Latch).

## Slide 30: 触发器
0000
0100
电位型D触发器(锁存器)的应用
D
EN
Q
Q0
D0
D
EN
Q
Q1
D1
D
EN
Q
Q2
D2
D
EN
Q
Q3
D3
EN
D0~D3
Q0~Q3
1101
0100
1101
1111
0000
1010
1010

## Slide 31: 触发器
电位触发方式FF (Level Trigger)
特点：
  当触发器的同步控制信号E为约定的状态时（0或1)，触发器接收数据，输入数据的任何变化都会在输出端得到反映。
  当E为非约定状态时，触发器的状态保持不变

## Slide 32: 触发器
电位型D触发器(锁存器)存在的问题：
  抗干扰能力较差
  接收使能（时钟）脉冲某一跳变来到时，输出才变化为输入的值。
正沿FF输出
E/CP
D
锁存器输出

## Slide 33: 触发器
触发器
  基本R-S触发器
  电位触发方式的触发器
  边沿触发方式的触发器（正边沿D触发器）
  主－从触发器方式的触发器


## Slide 34: 触发器
按时钟脉冲(Clock Pulse)控制方式分类
  边沿触发方式FF (Edge-Trigger)
    触发器只有在时钟输入CP的某一约定跳变（正跳变或负跳变）到来时，才接收输入数据。
    当CP没有跳变（CP=0或 CP＝1）期间，输入数据的变化不会引起触发器输出状态的变化。
    当 CP的非约定跳变到来时，触发器也不会接收输入数据

## Slide 35: 触发器
边沿型D触发型FF
  原理：接收时钟脉冲CP某一跳变来到时，输出才变化为输入的值。
  以正沿（上升沿）触发的D触发器为例
特点: 1. CP正跳变时，才接受输入数据。
2. CP＝1及CP＝0期间，输入数据
变化不会影响触发器状态。
Q Q
D CP
CP
D
Q

## Slide 36: 触发器
正沿D触发器结构：
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
CP D | Q
D | D
_
Q
_
D

Notes: 正边沿D触发器的内部结构图

## Slide 37: 触发器
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
正边沿D触发器分析
结论：当CP=“0”期间，正边沿D触发器状态保持。
如果CP=“0”，门3和门4的输出为“1”，最上面的RS触发器状态保持。

## Slide 38: 触发器
正沿D触发器分析
结论：CP从“0”跳变为“1”后，触发器的输出端为输入的数据D。
CP从“0”跳变为“1”后（正沿），
D
D
D
D
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
门3的两个输入为“1”，另一个输入为 ，门3的输出为D。
_
D
同时门6和门4中各有一个的输入为“1”，门6的另一个输入为 ，门4的另一个输入为D，门4的输出为 。
_
D
_
D
即顶端的RS触发器的输入为S＝D，R= ，则Q=D， = ；
_
D
_
D
_
Q

## Slide 39: 触发器
正沿D触发器分析
则门3的输出由“1”变为“0”。不论D如何变化，门5的输出为“1”，门3的输出保持为“0”。门6的输出为“0”，门4的输出为“1”。
结论：时钟正边沿跳变时，如果D＝“0” ，
则Q=“0”之后输出的状态不受D变化的影响。
在D触发器结构中，该线称为维持“0”阻塞“1”线。
如果在时钟正边沿跳变时D＝“0”
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
CP =“1”时，门3的输出为D，门4的输出为
_
D
顶端RS触发器的输出保持Q=“0”,
=“1”。
_
Q

## Slide 40: 触发器
如果在时钟正边沿跳变时D＝“1”
门6的输入为“0”，门4的输出为“0”，不受D变化的影响。
由于门4的输出为“0”，强制门3的输出为“1”，门3的输出也不受D变化的影响。
结论：时钟正边沿跳变时，如果D＝“1” ，
Q=“1”之后输出的状态不受D变化的影响。
则门3的输出为“1”。门4的输出由“1”变为“0”
在D触发器结构中，该线称为维持“1”阻塞“0”线。
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q
顶端RS触发器的输出保持Q=“1”,
=“0”。
_
Q

## Slide 41: 触发器
正沿D触发器分析
  时钟正边沿跳变后，在CP＝“1”时，
    D＝“0” ，输出的状态不受D变化的影响；
    D＝“1” ，输出的状态不受D变化的影响。
  结论：当CP＝“1”时，输出的状态不受D变化的影响，正边沿触发器状态保持。

## Slide 42: 触发器
正沿D触发器分析
CP从“1”跳变为“0”后（负沿）
结论：当CP从“1”跳变为“0”后，正边沿D触发器状态保持。
门3和门4的输出均为“1”，不论输入D如何变化，顶端的RS触发器状态保持。
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
_
Q

## Slide 43: 触发器
正沿D触发器的功能如下
CP D | Q
D | D
_
Q
_
D

Notes: 正边沿D触发器的内部结构图

## Slide 44: 边沿型D触发器：74ls74

## Slide 45: 触发器
74ls74的功能表
CLR PR CP D | Q
0 1   1 0   1 1  D | 0 1 1 0 D
_
Q
_
D

## Slide 46: 触发器
正沿D触发器的开关特性
  数据建立时间tsu(set up)
  数据保持时间th(hold)
  传输延迟参数tpd

## Slide 47: 触发器
正沿D触发器的开关特性
  传输延迟参数tpd(同学们自己分析）
tp HL CPQ
tp HL CPQ
tp LH CPQ
tp LH CPQ
CP
tsu
tsu
th
th
tp LH CPQ
tp HL CPQ
tp HL CPQ
tp LH CPQ
D
Q
Q

## Slide 48: 触发器
正沿D触发器的开关特性
  数据建立时间tsu(set up)
    触发器在正沿时接收数据，要稳定。
    在CP正跳变期间，保证门3和门4接收数据。
    传输延迟为门5和门6的延迟之和。
  tsu >=tpd5+ tpd6（2级门延迟）
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q

## Slide 49: 触发器
正沿D触发器的开关特性
数据保持时间th(hold) ：
在CP的正沿到来前，如果D=“0”。 CP的正沿到来后，数据必须等门3的输出为“0”封锁住门5后才能撤除
在CP的正沿到来前，如果D=“1”。CP的正沿到来后，门4的输出为0，数据必须等门4的“0”封锁住门3和6后才能撤除。
th >=MAX(tpd3,tpd4)（1级门延迟）
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q

## Slide 50: 触发器
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
正沿D触发器的开关特性
  建立时间tsu 和保持时间th
由于在时钟的高电平期间，线A或线B有一条为“0”，数据D只能在门5或门6的输入端等待。
线A
线B
如果时钟的低电平时间太短，不能保证D有足够的时间通过门5和门6。所以时钟的低电平时间要大于等于tsu！反过来，tsu必须在时钟的低电平期间。
同理th 必须在时钟的高电平期间。
只有当时钟低电平时，线A和线B同时为1，门5和门6都打开，允许数据进入。

## Slide 51: 触发器
正沿D触发器的开关特性
数据保持时间tpd cpQ ：
1
6
5
4
3
2
CP
D
Q
由于在时钟的高电平期间,门3和门4接收数据，最上端的RS触发器接收数据。
只有当RS触发器传递数据，并在输出稳定后，才可以让时钟从高电平变成低电平，使得门3和门4 的输出都为“1”，RS触发器进入保持状态。
tpd cpQ 必须在时钟的高电平期间。

## Slide 52: 触发器
触发器中需要了解的一些实际问题
  多个触发器组成的电路最高时钟频率

## Slide 53: 触发器
多个触发器组成的电路最高时钟频率
D Q
CP
D Q
CP
D1
CP
FF1
FF2
D2
Notes: 举例说明系统最高频率的计算，图中为D触发器

## Slide 54
tsu
D1
CP
Q1
D2
th
tpdcpQ
D Q
CP
D Q
CP
D1
CP
FF1
FF2
D2
系统工作最短时钟负周期
系统工作最短时钟正周期
Tcp-min=tsu
Tcp+min=max（th，tpdcpQ）

## Slide 55
tsu
D1
CP
Q1
D2
th
tpdcpQ
系统工作最快时钟频率
D Q
CP
D Q
CP
D1
CP
FF1
FF2
D2
1
fcp max=
tsu +max（th，tpdcpQ）

## Slide 56: 触发器
多个触发器组成的电路最高时钟频率
D Q
CP
D Q
CP
D1
CP
G
+
FF1
FF2
D2
从第一个D触发器的时钟上升沿开始，到数据到达第二个D触发器的时钟上升沿之间，是一个完整的时钟周期。中间经过的延时有tpdcp  Q，tpdG，和tsu。
Notes: 举例说明系统最高频率的计算，图中为D触发器

## Slide 57
tsu
D1 Q
CP
D2 Q
CP
D1
CP
G
+
FF1
FF2
D1
CP
Q1
D2
th
tpdcp->Q
tpdG
D2
数据从第一个D触发器的时钟上升沿开始传输，到第二个D触发器的时钟上升沿之前必须到达FF2，所用时间要在一个完整的时钟周期内完成。
数据传输路径上中间经过的延迟有t pdcp  Q，tpd G，和tsu。
如果tpdcpQ+tpdG大于th，则整个周期T=tpdcpQ + tpdG + tsu；如果小于，则T=th+tsu。

## Slide 58
D1 Q
CP
D2 Q
CP
D1
CP
G
+
FF1
FF2
tsu
D1
CP
Q1
D2
th
tpdcp->Q
tpdG
系统工作最快时钟频率
D2
1
fcp max=
tsu +max（th，tpdcpQ+tpdG）

## Slide 59
系统工作最快时钟频率:
1
fcp max=
max( T1，T2，…… Tn)
假设th< tpdcpQ+tpdG
T1=tpdcpQ1+tpdG1 +tsu2
T2=tpdcpQ2+tpdG2 +tsu3
……
Tn=tpdcpQ n+tpdG n +tsu n+1
Tn
……
D1 Q1
CP
D1
CP
FF1
FF2
G1
D2 Q2
CP
G2
D3 Q3
CP
FF3
T1
T2
Dn+1 Qn+1
CP
FFn+1
Gn

## Slide 60: 小节
熟练掌握：RS触发器、电位型D触发器、边沿型D触发器的基本原理。
熟练掌握：正边沿D触发器的结构，数据建立时间tsu、th、tpd cpQ和时钟的关系。
熟练掌握：计算时钟正负周期的计算方法和系统要求的最快时钟频率。