## Slide 1: 数字逻辑电路 课程总复习

## Slide 2: 本学期最后一次课程 课程答疑时间： 时序逻辑电路：本节课的讲解结束后， 赵有健，在本教室。 组合逻辑电路：6月8日（周一）下午 13:00-15:00 地点：百川楼902办公室，陶品。

## Slide 3: 总成绩评定
课程的考核和评分方式
  理论考试（期末考试）占80％；
  平时作业占20％；

## Slide 4: 前言
通过学习在计算机系统中用到的典型逻辑电路的设计分析，达到：
  1、掌握在逻辑设计中设计和分析的基本方法。
  2、掌握在逻辑设计中应当注意的问题。
  3、掌握在计算机系统中常用IC器件的性能及设计方法。
  4、掌握基本硬件系统的调试和测试方法。
  5、熟练掌握基本工具（万用表、示波器、逻辑分析仪……）

## Slide 5: 课程基本情况
教学的具体内容
  前言和逻辑代数：基本概念，卡诺图，表格化简法等 ；
  门电路：三种基本逻辑运算（与或非），TTL、门电路静态特性和动态特性；
  可编程逻辑器件：可编程逻辑的工作原理及应用。
  组合逻辑电路：定义、分析方法、设计方法，组合电路中的竞争—冒险，常用的逻辑功能的实现；
  时序电路：触发器的原理、功能、特性，时序电路的特点、分析方法和设计方法，典型的时序逻辑电路；

## Slide 6: 数字逻辑电路总复习
四句话加一个忠告

## Slide 7: 本课程总体情况
数字：编码，真值表，状态表……
逻辑：表达式，状态方程……
电路：符号图，逻辑图……

## Slide 8: 数字逻辑电路总复习
四句话
  全书一句话
  组合逻辑一句话
  时序逻辑一句话
  可编程逻辑一句话
一个忠告

## Slide 9: 数字逻辑电路总复习
四句话
  全书一句话
  组合逻辑一句话
  时序逻辑一句话
  可编程逻辑一句话
一个忠告


## Slide 10: 一句话包含全书
表达式＋触发器是全书的核心原理
需要注意的是：表达式可以包含所有分析和设计的原理，但具体实现技术却各有特点
  组合逻辑：表达式
  时序逻辑：表达式＋触发器
集成电路：表达式＋触发器的具体应用

## Slide 11: 表达式的化简
化简方法
  手工化简
    公式法
    卡诺图
  计算机化简
    表格法
  实际设计中并不是越简越好

## Slide 12: 数字逻辑电路总复习
四句话
  全书一句话
  组合逻辑一句话
  时序逻辑一句话
  可编程逻辑一句话
一个忠告


## Slide 13: 组合逻辑一句话
表达式可以表示全部组合逻辑
  译码器
  编码器
  数据选择器
  数据比较器
  奇偶校验器
  加法器
可以用其他方式表示：真值表，逻辑图……

## Slide 14: 组合逻辑
其他表示方式
  真值表
  逻辑图
简单的设计形象直观
复杂的设计需要仔细分析和仔细设计

## Slide 15: 译码器
2－4译码器表达式：
输出表达式
3－8译码器，4－16译码器类似
——
— —
Y0=A B
——
—
Y1=A B
——
—
Y2=A B
——
Y3=A B

## Slide 16: 译码器
显示译码器
— — — —
a=B D+A C+A B C D
— —
b=B D+A B C+A B C
— —
c=A B C+CD
— — — —
d=A B C+ A B C+A B C
—
e=A + B C
— — —
f=A C D+ A B + B C
— — —
g=B C D + A B C

## Slide 17: 编码器
4－2编码器:
8421编码器
———————
— — — —
A0=I0 I1 I2I3+I0I1I2 I3 = I0 I1 I2I3+I0I1I2 I3
———————
— — — —
A1=I0 I1 I2 I3+I0I1I2 I3 = I0 I1I2I3+I0 I1 I2 I3
Y3=X8+X9
Y2=X4+X5 +X6+X7
Y1=X2+X3 +X6+X7
Y0=X1+X3 +X5+X7 +X9

## Slide 18: 编码器
8－3优先编码器
— — — — —
A0= 7 +6 5 + 6 4 3 +6 4 2 1
— — — — —
A1= 7 + 6 + 5 4 3 +5 4 2
— — — — —
A2= 7 + 6 + 5 + 4
——————
A0 = 7 6 5 4 3 2 1 0
———
—
—
GS = EO Ei

## Slide 19: 优先编码功能表
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
GS
1
1
1
1
1
1
1
1
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
0
1
0
0
1
1
1
0
X
X
0
0
1
1
1
1
0
X
X
X
0
0
1
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
A2
A1
A0
6
5
4
3
2
1
(A2,A1,A0用反码编码，Gs为编码输出， 为使能输入, Eo 为输出指示)
—Ei
输出编码为反码，即用“000”表示7，用“111”表示0
—
Ei
—
EO

## Slide 20: 3.3.2 编码器（15）
将8-3优先编码器扩展为16-4优先编码器
8
9
A
B
C
D
E
F
Ei
GS
Eo
0
1
2
3
4
5
6
7
Ei
GS
Eo
A0
A3
A1
A2
高位有效，强制低位无效
生成相应的编码输出

## Slide 21: 数据选择器
4选1数据选择器
8选1，16选1……
— — — —
Y=S0 S1 D0 + S0 S1 D1 + S0 S1 D2 + S0 S1 D3

## Slide 22: 运算器
一位全加器
Fn=Cn-1（XnYn）
Cn=Xn Yn +（Xn+Yn） Cn-1

## Slide 23: 运算器
4位串行、并行加法器
16位串行、并行加法器
关键点
  减少进位传输延迟的级数，是加法器设计的主要矛盾

## Slide 24: 运算器
4位并行加法器
  求和：
  进位产生函数Pi和进位传递函数Gi
    形成条件C1~C4
    得到原理表达式
Fn=Cn-1（XnYn）
C1=G1+ P1 C0
C2=G2+ P2 G1 + P2 P1 C0
C3=G3+ P3G2 + P3P2G1+P3P2P1C0
C4=G4+ P4G3 + P4P3G2+P4P3P2G1+ P4P3P2P1C0
Gi=XiYi
Pi=Xi + Yi

## Slide 25: 运算器
4位并行加法器
  进位产生函数Pi和进位传递函数Gi
    实用化表达式
————
— — —
C1=P1+ G1 C0
—————————
— — — — — —
C2=P2+ G2 P1 + G2 G1 C0
——————————————
— — — — — — — — — —
C3=P3+ G3P2 + G3G2 P1+ G3 G2 G1 C0
——————————————————————
— — — — — — — — — — — — — — —
C4=P4+ G4P3 + G4 G3 P2+ G4 G3 G2 P1+ G4 G3G2 G1 C0

## Slide 26: 4位并行加法器集成电路设计方案1
4位快速加法器
输入
输出

## Slide 27: 集成电路功能划分
C1
C2
C3
C4
G1
P1
G2
P2
G3
P3
P4
G4
P1
G1
P2
G2
P3
G3
P4
G4
C0
C1
C2
C3
C4

## Slide 28: 4位并行加法器集成电路设计方案2
4位快速加法发生器
快速进位扩展器

## Slide 29: 4位并行加法器集成电路设计方案3
X1
Y1
+


C0
_
G1
_
P1
F1
1位加
法发生器
设计1位快速加法发生器

## Slide 30: 4位并行加法器集成电路设计方案3
快速进位扩展器
1位加
法发生器
1位加
法发生器
1位加
法发生器
1位加
法发生器
C4

## Slide 31
+
C2
C0
+
+
+
X1
Y1
F1
G1
P1
C1
+
+
+
X2
Y2
F2
G2
P2
C2
+
+
+
X3
Y3
F3
G3
P3
C3
+
+
+
X4
Y4
F4
G4
P4
+
C0
C1
+
C3
+
C4
C1=G1+P1C0
C2= G2+P2G1 +P2P1C0
C3= G3+P3G2 + P3P2G1 +P3P2P1C0
C4= G4+P4G3+ P4P3G2 + P4P3P2G1 + P4P3P2P1C0

## Slide 32: 3.3.5 运算器(28)
超前进位扩展器, 使得C4, C8 , C12 , C16同时产生!
16位快速加法器：
  超前进位扩展器
C16= Gm4+Pm4Gm3+Pm4Pm3Gm2+Pm4Pm3Pm2 Gm1 +Pm4Pm3Pm2 Pm1 C0

## Slide 33: 3.3.5 运算器(27)
Gm和Pm的规律性强，可以根据输入X和Y直接计算得出，意味者4位加法器内部可以直接提供Gm和Pm。C4，C8，C12，C16可以设计一个部件快速计算。
Gm1= G4+P4G3+P4P3G2 +P4P3P2G1
Gm2= G8+P8G7+P8P7G6 +P8P7P6G6
Gm4= G16+P16G15+P16P15G14+P16P15P14G13
Gm3= G12+P12G11+P12P11G10+P12P11P10G9
Pm4= P16P15P14P13
Pm3= P12P11P10P9
Pm2= P8P7P6P5
Pm1= P4P3P2P1
C4= Gm1+Pm1C0
C8= Gm2+Pm2Gm1+Pm2Pm1C0
C12= Gm3+Pm3Gm2+Pm3Pm2Gm1 +Pm3Pm2Pm1 C0
C16= Gm4+Pm4Gm3+Pm4Pm3Gm2+Pm4Pm3Pm2 Gm1 +Pm4Pm3Pm2 Pm1 C0

## Slide 34: 3.3.5 运算器(29)
16位快速加法器的结构图
4位快速加法器的输出提供Pm、Gm 需2级延迟。产生C4, C8 , C12 , C16的延迟3级， F1 ～F4要3级， F5 ～F16要6级。
快速加法发生器
请大家课后比较一下：由1位全加器构成的16位串行加法器、16位串行加法器、16位并行加法器计算结果所需要的级数。
74ls181
74ls182

## Slide 35: 3.3.5 运算器(29)
4位ALU
74181
快速进位扩展器74182

## Slide 36: 3.3.5 运算器(21)
快速加法器、超前进位加法器
  进位输入是由专门的“进位门”综合所有低位的加数、被加数及最低位进入输入后提供的。
  由于进位不是由前一级加法器提供的，又称为快速加法器或并行加法器。

## Slide 37: 运算器
能否参照4位并行加法器的设计方法设计一个4位并行减法器？
能否用PLA、PAL设计一个4位并行加法器，快速进位电路，快速借位电路？

## Slide 38: 组合逻辑小结
表达式可以包含全部分析和设计原理
组合逻辑用简单的门电路可以实现，也可以用集成电路实现，原理上是相通的，只是应用不同。
不同的组合逻辑，在功能和要求各有不同，设计细节也各不相同
现实生活中是集成电路芯片已经存在，需要用现有的集成电路设计一些要求的电路

## Slide 39: 数字逻辑电路总复习
四句话
  全书一句话
  组合逻辑一句话
  时序逻辑一句话
  可编程逻辑一句话
一个忠告


## Slide 40: 时序逻辑一句话
时序逻辑：表达式＋触发器
  表达式是激励，触发器用于状态转换
  分析和设计方法有固定的流程
  现实生活中的设计却是灵活多样，要考虑很多因素

## Slide 41: 触发器的选用
不同的应用需求选择不同种类的触发器
  电位触发器：接口双方指示是电位时
  边沿触发器：统一时钟指挥
虽然边沿触发器应用广泛，但边沿触发器不是触发器的最高级

## Slide 42: 触发器中需要掌握的知识
触发器结构和原理
  基本RS触发器
  电位型触发器
    D触发器
    RS触发器
  边沿触发器
    D触发器
    JK触发器
会灵活运用以上触发器

## Slide 43: 同步时序电路的分析和设计
掌握基本概念，基本方法
  时序电路的结构
  基本概念：功能表，现态Qn，次态Qn+1 ，状态表与状态图，状态方程，激励表
  同步时序电路的分析方法和设计方法

## Slide 44: 同步时序电路的分析方法
基本的分析方法在课件上都有，不再罗嗦
分析方法
  可以采用固定的方法：缺点是比较死板，不灵活
  较好的方法是：
  （1）总体浏览
  （2）抓住特征
  （3）大胆假设，小心求证：不放过一个连接点和连线
  （如有4个异或就有可能是全加或全减计数器，触发器器左右都连线有可能是移位寄存器等等……)

## Slide 45: 同步时序电路的分析和设计
设计方法
  可以采用固定的方法：缺点是比较死板，不灵活
  较好的方法是
  （1）从概念和要求出发，经过推理来完成初步设计
  （2）加上实用化的知识，完成一个实用化的设计

## Slide 46: 同步时序电路的应用
计数器和寄存器
计数器
  各种进制计数器，可逆计数器等
  计数器的扩展和应用
寄存器
  基本寄存器
  移位寄存器
  移位寄存器应用

## Slide 47: 数字逻辑电路总复习
四句话
  全书一句话
  组合逻辑一句话
  时序逻辑一句话
  可编程逻辑一句话
一个忠告


## Slide 48: 可编程逻辑一句话
实现表达式＋触发器的另一种方法
  可编程逻辑没有新知识
  有的是新方法
可编程逻辑电路的原理，具体集成电路的特点

## Slide 49: 可编程逻辑电路
ROM，PLA，PAL，GAL的要求
  掌握基本原理、特点和基本用法
  会用可编程逻辑实现组合逻辑电路和同步时序逻辑电路

## Slide 50: 数字逻辑电路课程一句话
表达式＋触发器包含全部原理。
但我们这们课程是实用化技术，只掌握基本原理和方法是不够的
需要掌握很多实用化技术

## Slide 51: 数字逻辑电路中的实用化技术
实际电路设计中的原则：
  雷锋精神：将方便留给别人，将困难留给自己。
  我们课程中讲解了很多实用化的逻辑电路，每一个都是很多人，多年辛勤汗水的结晶！每一幅逻辑电路图都是一个实用化的精美的作品。
希望大家能够仔细研究和阅读，体会其中包含的知识

## Slide 52: 数字逻辑电路中的实用化技术
设计中的实用化技术
  负载问题
  可靠性问题
  扩展问题
  线与问题
  自启动问题

## Slide 53: 数字逻辑电路中的实用化技术
设计中的实用化技术
  负载问题
（1）输入缓冲：减少外部负载
（2）内部负载分配
（3）输出的扇出最大化（用Q反馈到内部）

## Slide 54: 数字逻辑电路中的实用化技术
设计中的实用化技术
  可靠性问题
（1）设计的电路结构规则：如设计电路中有时用“异或”而不用的“与或”
（2）添加冗余电路：消除竞争与冒险
好处：传输延迟可预测，可读性好，布线方便

## Slide 55: 数字逻辑电路中的实用化技术
设计中的实用化技术
  扩展问题：设计所有的集成电路都要考虑扩展，没有可扩展性的设计是没有生命力的。

## Slide 56: 数字逻辑电路中的实用化技术
设计中的实用化技术
  线与问题
（1）总线的接口电路采用三态结构
（2）集电极开路的“线与”

## Slide 57: 数字逻辑电路中的实用化技术
设计中的实用化技术
  自启动问题：所有时序电路都必须解决的问题，否则设计出来的产品是废品。

## Slide 58: 数字逻辑电路总复习
四句话
  全书一句话
  组合逻辑一句话
  时序逻辑一句话
  可编程逻辑一句话
一个忠告


## Slide 59: 数字逻辑电路课程的结束语
一句忠告：
补充：完整的逻辑设计可以从课本得到，但实用化技术需要长期的积累。
  本课程特点：“说起来容易做起来难”，完整的逻辑设计加上实用化技术才可以设计出合格的产品

## Slide 60
祝愿大家好好复习，取得好成绩！
我们共同度过的这学期让我感到很愉快！！！